## Slide 1
视觉组第四讲 · HELLO ARMOR
装甲板位姿解算
从 2D 识别结果到 3D 位姿：cv::solvePnP 全流程实战
主讲人：______ 助教：______ 时长：90 分钟 承接 Lecture 3《Hello OOP》
🖼 SP 队徽

## Slide 2
课程地图 · Roadmap
今天 90 分钟，我们要走完这条链路
P0
复习导入：上节课我们手里有了什么
7 min
P1
为什么装甲板需要“位姿”而不只是位置
7 min
P2
PnP 原理与 cv::solvePnP 接口精讲
13 min
P3
动手实验一：Task 01~03，建立 3D-2D 对应并解 PnP
19 min
P4
rvec 揭秘：旋转向量／矩阵／欧拉角／四元数
12 min
P5
动手实验二：Task 04~05，验证结果并得到瞄准角
17 min
P6
坐标系全景：从像素到机器人本体 / IMU
6 min
P7
总结、答疑与作业布置
6 min
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P0 课程地图
01

## Slide 3
P0
复习导入
上节课我们手里有了什么？
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P0 复习导入
02

## Slide 4
P0 · 复习导入
上节课回顾（Hello OOP）
· C/C++ 编译与 CMake：会写 CMakeLists.txt，能编译、运行自己的工程
· 面向对象：类 = 属性 + 方法；构造/析构函数；封装——数据安全、隐藏实现、便于协作、防止耦合
· 已经写好的两个类：
‑ Camera 类：封装取图细节，对外只给一帧图像 + 时间戳
‑ 识别器 / Detector 类：目标是识别装甲板并分类（位置、颜色、数字）
‑ 两种识别思路：传统灯条法 / YOLO-pose 端到端
· 作业：连接工业相机，封装相机类，用神经网络识别装甲板
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P0 复习导入
03

## Slide 5
P0 · 复习导入
现在，程序手里已经有了什么？
· detector.detect(img) 返回 armors（一个 Armor 列表）
· Armor 结构体里有 left / right 两根灯条（Lightbar）
· 每根 Lightbar 有 top / bottom 两个端点 → 一块装甲板 = 4 个 2D 像素点
· 也就是说：识别这一步，已经把“装甲板在哪张图的哪个位置”这件事解决了
🖼 Armor / Lightbar 结构体关系图 （left/right → top/bottom → 4 个像素点）
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P0 复习导入
04

## Slide 6
P0 · 复习导入
只有这 4 个 2D 点，够瞄准吗？
· 看两张图：3 号车比 4 号车离我们更远 —— 人眼一眼就能判断距离，程序呢？
· 再看三张图：同一块装甲板，角度都不一样 —— 这是“朝向”的差异
· 提问互动：仅凭图像上 4 个像素点的坐标，你能猜出装甲板离相机多远、朝哪个方向偏吗？
🖼 同一装甲板：不同距离 + 不同旋转角度 的对比照片（3 张）
引导学生讨论后再进入下一部分
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P0 复习导入
05

## Slide 7
P1
为什么需要位姿
位置够不够？朝向怎么描述？
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P1 为什么需要位姿
06

## Slide 8
P1 · 为什么需要位姿
位姿 = 位置 + 朝向
· 位置（Position）：一个三维向量 (x, y, z)，装甲板中心在相机坐标系下的坐标
· 朝向（Orientation / Rotation）：装甲板“转了多少度、往哪边转”
· 直观理解朝向——借用飞机的三个转动自由度：
‑ 偏航 yaw：绕“上下轴”转，改变朝向左右
‑ 俯仰 pitch：绕“左右轴”转，改变抬头低头
‑ 横滚 roll：绕“前后轴”转，改变侧向倾斜
🖼 飞机 yaw / pitch / roll 三轴示意图
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P1 为什么需要位姿
07

## Slide 9
P1 · 为什么需要位姿
先认清两个坐标系
· 装甲板局部坐标系：原点在装甲板中心，x 向右、y 向下、z 指向板外
‑ 物理尺寸（今天要用到）：ARMOR_WIDTH = 0.135 m（灯条间宽），LIGHTBAR_LENGTH = 0.056 m（单根灯条长）
· 相机坐标系：原点是镜头光心，随相机刚体一起平移、旋转
· 我们的目标：算出“装甲板坐标系”相对“相机坐标系”的 旋转 R 和 平移 t
🖼 装甲板局部坐标系 + 相机坐标系 双坐标轴示意图
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P1 为什么需要位姿
08

## Slide 10
P1 · 为什么需要位姿
工程上为什么必须要“姿态”，不只是“位置”
· ① 相机和枪管往往不重合、不共轴 —— 只用 2D 画面中心瞄准，会有系统性偏差
· ② 真实机器人会自转、会移动，姿态千变万化 —— 需要用装甲板姿态反推它的旋转中心，才能预测它下一刻在哪
· 一句话：2D 检测解决“看见”，3D 位姿解决“打中”
🖼 相机与枪管不共轴示意图 + 机器人自转底盘照片
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P1 为什么需要位姿
09

## Slide 11
P2
PnP 原理与 API
从对应点到位姿
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P2 PnP 原理与 API
10

## Slide 12
P2 · PnP 原理与 API
Perspective-n-Points 问题
· 已知 n 组一一对应的点：
‑ 装甲板局部坐标系中的 n 个三维点
‑ 检测器给出的 n 个二维像素点
· 输入还必须包含当前镜头、当前分辨率对应的内参和畸变系数
· 求解满足 X_camera = R · X_armor + t 的旋转 R 和平移 t
· 本课视频固定为 1280 × 1024，换分辨率后必须重新标定
🖼 经典 PnP 示意图： 世界坐标系 3D 点 → 图像平面 2D 点 (R, t) 箭头连接两个坐标系
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P2 PnP 原理与 API
11

## Slide 13
P2 · PnP 原理与 API
cv::solvePnP 函数签名精讲
· OpenCV 已经把 PnP 问题的求解封装成了一个函数，我们只管“喂数据”：
bool cv::solvePnP(
InputArray objectPoints, // 输入：物体局部坐标系下的 n 个点
InputArray imagePoints, // 输入：图像上对应的 n 个点
InputArray cameraMatrix, // 输入：相机内参矩阵（我们会提供）
InputArray distCoeffs, // 输入：畸变系数（我们会提供）
OutputArray rvec, // 输出：旋转向量
OutputArray tvec, // 输出：平移向量
bool useExtrinsicGuess = false,
int flags = SOLVEPNP_ITERATIVE
);
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P2 PnP 原理与 API
12

## Slide 14
P2 · PnP 原理与 API
输出到底是什么？
· tvec：装甲板局部原点在相机坐标系下的位置。本课把原点放在板中心，因此可看作目标中心位置。
· rvec：旋转向量，方向表示旋转轴，模长表示旋转角度，单位为弧度。
· Task 05 用 tvec 计算距离和相机指向目标的 yaw/pitch。装甲板自身的欧拉角留作进阶任务。
🖼 装甲板坐标轴照片 + 相机坐标轴照片 （并排对比）
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P2 PnP 原理与 API
13

## Slide 15
P3
动手实验一
Task 01~03：解出 tvec / rvec
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P3 动手实验一
14

## Slide 16
P3 · 动手实验一
实验环境 & 点位约定
· 学生只修改两个文件：`class/src/main.cpp` 和 `class/tasks/pose_solver.cpp`。
· CMake 会自动把 `video.avi` 和 `tiny_resnet.onnx` 复制到 `build/`，可从 build 目录直接运行。
· 点序固定为左上、右上、右下、左下。Task 01 的 3D 点和 Task 02 的 2D 点必须完全一一对应。
· 红色 O 点是检测结果，绿色 P 点是重投影结果。两者不重合时，先检查点序和相机标定。
🖼 实物装甲板照片， 绿点标注 1/2/3/4 号点位置
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P3 动手实验一
15

## Slide 17
P3 · 动手实验一
Task 01 · 装甲板局部坐标系的 3D 点
TASK 01
· 在 `class/tasks/pose_solver.cpp` 的 `object_points()` 中填写四个灯条端点。小装甲板的灯条中心间距为 0.135 m，灯条长度为 0.056 m。
// class/tasks/pose_solver.cpp
// #### Task 01 ####################################
const float half_width =
kSmallArmorLightbarDistanceM / 2.0F;
const float half_height = kLightbarLengthM / 2.0F;
return {
{ , , 0.0F}, // 左上
{ , , 0.0F}, // 右上
{ , , 0.0F}, // 右下
{ , , 0.0F}, // 左下
};
· 提示：局部原点在板中心，x 向右、y 向下、z 垂直板面。四个点都在 z = 0 平面上。
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P3 动手实验一
16

## Slide 18
P3 · 动手实验一
Task 02 · 构造 2D 像素点
TASK 02
· 在 `class/src/main.cpp` 中把检测器给出的四个端点按左上、右上、右下、左下顺序存入 `image_points`。
// class/src/main.cpp
// #### Task 02 ####################################
const std::vector<cv::Point2f> image_points{
armor.left.top,
armor.right.top,
armor.right.bottom,
armor.left.bottom,
};
// 左上、右上、右下、左下
// 这套顺序必须与 Task 01 的 3D 点完全相同。
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P3 动手实验一
17

## Slide 19
P3 · 动手实验一
Task 03 · 调用 cv::solvePnP 得到位姿
TASK 03
· 在 `PoseSolver::solve()` 中使用 Task 01 的 3D 点、Task 02 的 2D 点和已标定的相机参数，输出 rvec 与 tvec。
// class/tasks/pose_solver.cpp
// #### Task 03 ####################################
PoseResult pose;
const bool solved = cv::solvePnP(
points_3d, image_points,
camera_matrix_, distort_coeffs_,
pose.rvec, pose.tvec);
if (!solved || pose.tvec[2] <= 0.0)
return std::nullopt;
return pose;
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P3 动手实验一
18

## Slide 20
P3 · 动手实验一
现场演示 & Debug 小贴士
· 进入 `lecture4/class` 后运行：`cmake -S . -B build`，再 `cmake --build build --target lecture4_class`。
· 运行：`./build/lecture4_class`。构建脚本已自动复制视频和模型，不再依赖终端当前目录。
· 完成 Task 01 至 Task 03 后，画面会显示 tvec、rvec 和位姿计算状态。
· 参考答案：构建并运行 `lecture4_answer`，再按文件逐处对照。
🖼 终端截图：报错信息 + cd 回根目录后正常运行
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P3 动手实验一
19

## Slide 21
P4
rvec 揭秘
旋转向量 / 矩阵 / 欧拉角 / 四元数
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P4 rvec 揭秘
20

## Slide 22
P4 · rvec 揭秘
转一转，看一看
· 动手环节：拿起装甲板（或转动摄像头），观察终端里 rvec 三个分量如何变化
· 引导提问：
‑ 只绕一个轴转，rvec 的哪个分量在变？
‑ 转得越多，rvec 的数值变化有什么规律？
· 先靠直觉猜一猜，再看下一页的数学定义
🖼 终端滚动输出 roll 数值 随装甲板转动变化的截图
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P4 rvec 揭秘
21

## Slide 23
P4 · rvec 揭秘
rvec 到底是什么
· 旋转向量（rotation vector）：一种紧凑的旋转表示法
‑ 方向 = 旋转轴方向
‑ 模长（大小） = 绕这根轴旋转的角度（弧度）
· 好处：只用 3 个数就能表示任意旋转，比 3×3 的旋转矩阵更省
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P4 rvec 揭秘
22

## Slide 24
P4 · rvec 揭秘
旋转的几种表示法，一张图看懂
· 旋转向量 rvec --[ cv::Rodrigues，可逆 ]--> 旋转矩阵 rmat
· 旋转矩阵 rmat --[ 反三角函数 ]--> 欧拉角（yaw / pitch / roll）
· 旋转矩阵 rmat --[ 转换公式 ]--> 四元数 quaternion
· 三种表示法本质等价，只是在不同场景下各有优劣（下一页展开）
🖼 rvec → rmat → 欧拉角 / 四元数 流程示意图
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P4 rvec 揭秘
23

## Slide 25
P4 · rvec 揭秘
从旋转矩阵提取欧拉角（INT_YXZ 约定）
· 欧拉角依赖坐标系定义和旋转顺序。它用于描述装甲板自身朝向，不等同于 Task 05 的相机瞄准 yaw/pitch。
// 进阶任务：先明确本队统一的坐标系和旋转顺序
cv::Matx33d rmat;
cv::Rodrigues(rvec, rmat);
// 再按统一约定从 rmat 提取欧拉角
// 角度 = 弧度 * 180.0 / CV_PI
// 请勿把任意网络公式直接套到当前工程。
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P4 rvec 揭秘
24

## Slide 26
P4 · rvec 揭秘
欧拉角的坑：万向锁（Gimbal Lock）
欧拉角
四元数
· 直观、好理解（yaw / pitch / roll）
· 表示不唯一：不同旋转顺序结果不同
· 特定姿态下会丢失一个自由度（万向锁）
· 4 个数 (w, x, y, z)，无奇异点
· 插值、连续旋转更稳健
· 不直观，本讲不展开推导
· 课后可用 quaternions.online 交互体验两者关系
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P4 rvec 揭秘
25

## Slide 27
P5
动手实验二
Task 04~05：用重投影验证结果，再算距离和瞄准角
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P5 动手实验二
26

## Slide 28
P5 · 动手实验二
Task 04 · 重投影验证 PnP 结果
TASK 04
· 在 `PoseSolver::reproject()` 中调用 `cv::projectPoints`，再计算观测点与重投影点之间的 RMS 像素误差。
// class/tasks/pose_solver.cpp
// #### Task 04 ####################################
std::vector<cv::Point2f> reprojected_points;
cv::projectPoints(
object_points(), pose.rvec, pose.tvec,
camera_matrix_, distort_coeffs_, reprojected_points);
// 计算每个观测点与重投影点的平方误差之和
// RMS = sqrt(平方误差和 / 点数)
// 红色 O 点应与绿色 P 点基本重合。
· 验收：点序和标定正确时，绿色 P1 至 P4 应贴近红色 O1 至 O4。误差变大时，优先检查四点顺序和相机分辨率。
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P5 动手实验二
27

## Slide 29
P5 · 动手实验二
Task 05 · 从 tvec 得到距离和瞄准角
TASK 05
· 用 tvec 的模长计算距离；根据相机坐标系 x 向右、y 向下、z 向前，计算相机指向目标的 yaw 和 pitch。
// class/tasks/pose_solver.cpp
// #### Task 05 ####################################
const double range_m = cv::norm(pose.tvec); // distance_m
// aim_angles_deg(const cv::Vec3d & tvec)
const double yaw_deg =
std::atan2(tvec[0], tvec[2]) * 180.0 / CV_PI;
const double pitch_deg =
std::atan2(-tvec[1], std::hypot(tvec[0], tvec[2]))
* 180.0 / CV_PI;
// 返回并显示 range_m、yaw_deg、pitch_deg。
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P5 动手实验二
28

## Slide 30
P5 · 动手实验二
现场演示 & 互动
· 检查绿点是否覆盖红点。故意交换两个点，观察重投影误差如何增大。
· 前后移动装甲板，观察 tvec.z 与距离如何变化。
· 绕板中心旋转装甲板，观察 rvec 如何变化，同时区分装甲板姿态与相机瞄准角。
🖼 现场画面截图：
红色观测点、绿色重投影点、RMS 与瞄准角
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P5 动手实验二
29

## Slide 31
P6
坐标系全景
从像素到机器人本体 / IMU
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P6 坐标系全景
30

## Slide 32
P6 · 坐标系全景
我真的对准了吗？
· 相机坐标系：与相机刚性连接的坐标系，随相机一起平移、旋转；原点 = 镜头光心
· 思考：如果相机安装时有倾斜，并且和枪管不在同一个位置，会发生什么？
· 答案：仅靠“装甲板在相机坐标系下的位姿”还不够，还要知道相机相对枪管/机器人本体的安装关系
🖼 相机与枪管不共轴的实拍照片 （两套坐标轴叠加标注）
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P6 坐标系全景
31

## Slide 33
P6 · 坐标系全景
完整的坐标变换链条
· 像素坐标系 --（今天学的 solvePnP）--> 相机坐标系
· 相机坐标系 --（手眼标定，进阶内容）--> 机器人本体坐标系
· 机器人本体坐标系 --（实际测量安装）--> IMU 坐标系
· 今天我们打通了第一环；手眼标定和运动预测（卡尔曼滤波）留给后续课程
🖼 实物机器人标注 imu / base_link / camera 三套坐标轴的照片
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P6 坐标系全景
32

## Slide 34
P7
总结与作业
回顾、答疑、布置任务
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P7 总结与作业
33

## Slide 35
P7 · 总结与作业
本讲回顾
· PnP 需要已知几何尺寸、严格一一对应的 3D-2D 点，以及当前镜头和分辨率匹配的相机标定参数。
· `solvePnP` 求解 X_camera = R · X_armor + t。tvec 是目标中心在相机系下的位置，rvec 是装甲板的旋转向量。
· 重投影 RMS 把解算结果重新投回图像，是检查点序、尺寸和标定是否可信的第一道工程检查。
· Task 05 的距离和瞄准 yaw/pitch 来自 tvec；装甲板欧拉角来自 rvec，二者含义不同。
· 像素到相机是今天完成的一环，后续还需手眼标定和 IMU 坐标变换。
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P7 总结与作业
34

## Slide 36
P7 · 总结与作业
课后作业
· ① 必做：完成 Task 01 至 Task 05，画面显示 tvec、rvec、距离、瞄准 yaw/pitch 和重投影 RMS；运行 `ctest --test-dir build --output-on-failure`。
· ② 进阶：实现 rvec 到欧拉角的转换，写清采用的坐标系和旋转顺序，并解释它与瞄准 yaw/pitch 的区别。
· ③ 项目：接入上节课自己的 Camera + Detector，用当前分辨率重新标定后实时显示装甲板位姿。
Hello Armor · 装甲板位姿解算 P7 总结与作业
35

## Slide 37
Thanks · Q&A
下一讲预告：相机 - 云台手眼标定 与 装甲板运动预测（卡尔曼滤波）